## Slide 1: 模拟电子技术基础 Fundamentals of Analog Electronic
第一章 半导体二极管和三极管

## Slide 2: 第一章 半导体二极管和三极管
§1.1 半导体基础知识
§1.2 半导体二极管
§1.3 晶体三极管

## Slide 3: §1 半导体基础知识
一、本征半导体
二、杂质半导体
三、PN结的形成及其单向导电性
四、PN结的电容效应

## Slide 4: 一、本征半导体
导电性介于导体与绝缘体之间的物质称为半导体。
本征半导体是纯净的晶体结构的半导体。
1、什么是半导体？什么是本征半导体？
导体－－铁、铝、铜等金属元素等低价元素，其最外层电子在外电场作用下很容易产生定向移动，形成电流。
绝缘体－－惰性气体、橡胶等，其原子的最外层电子受原子核的束缚力很强，只有在外电场强到一定程度时才可能导电。
半导体－－硅（Si）、锗（Ge），均为四价元素，它们原子的最外层电子受原子核的束缚力介于导体与绝缘体之间。
无杂质
稳定的结构

## Slide 5: 2、本征半导体的结构
由于热运动，具有足够能量的价电子挣脱共价键的束缚而成为自由电子
自由电子的产生使共价键中留有一个空位置，称为空穴
自由电子与空穴相碰同时消失，称为复合。
共价键
一定温度下，自由电子与空穴对的浓度一定；温度升高，热运动加剧，挣脱共价键的电子增多，自由电子与空穴对的浓度加大。
动态平衡

## Slide 6: 3、本征半导体中的两种载流子
两种载流子
外加电场时，带负电的自由电子和带正电的空穴均参与导电，且运动方向相反。由于载流子数目很少，故导电性很差。
为什么要将半导体变成导电性很差的本征半导体？
运载电荷的粒子称为载流子。
温度升高，热运动加剧，载流子浓度增大，导电性增强。
热力学温度0K时不导电。

## Slide 7: 二、杂质半导体 1. N型半导体
磷（P）
杂质半导体主要靠多数载流子导电。掺入杂质越多，多子浓度越高，导电性越强，实现导电性可控。
多数载流子
空穴比未加杂质时的数目多了？少了？为什么？

## Slide 8: 2. P型半导体
硼（B）
多数载流子
P型半导体主要靠空穴导电，掺入杂质越多，空穴浓度越高，导电性越强，
在杂质半导体中，温度变化时，载流子的数目变化吗？少子与多子变化的数目相同吗？少子与多子浓度的变化相同吗？

## Slide 9: 三、PN结的形成及其单向导电性
物质因浓度差而产生的运动称为扩散运动。气体、液体、固体均有之。
扩散运动
P区空穴浓度远高于N区。
N区自由电子浓度远高于P区。
扩散运动使靠近接触面P区的空穴浓度降低、靠近接触面N区的自由电子浓度降低，产生内电场。

## Slide 10: PN 结的形成
因电场作用所产生的运动称为漂移运动。
参与扩散运动和漂移运动的载流子数目相同，达到动态平衡，就形成了PN结。
漂移运动
由于扩散运动使P区与N区的交界面缺少多数载流子，形成内电场，从而阻止扩散运动的进行。内电场使空穴从N区向P区、自由电子从P区向N 区运动。

## Slide 11: PN 结的单向导电性
PN结加正向电压导通：
耗尽层变窄，扩散运动加剧，由于外电源的作用，形成扩散电流，PN结处于导通状态。
PN结加反向电压截止：
耗尽层变宽，阻止扩散运动，有利于漂移运动，形成漂移电流。由于电流很小，故可近似认为其截止。
必要吗？

## Slide 12: 四、PN 结的电容效应
1. 势垒电容
PN结外加电压变化时，空间电荷区的宽度将发生变化，有电荷的积累和释放的过程，与电容的充放电相同，其等效电容称为势垒电容Cb。
2. 扩散电容
PN结外加的正向电压变化时，在扩散路程中载流子的浓度及其梯度均有变化，也有电荷的积累和释放的过程，其等效电容称为扩散电容Cd。
结电容：
结电容不是常量！若PN结外加电压频率高到一定程度，则失去单向导电性！

## Slide 13: 问题
为什么将自然界导电性能中等的半导体材料制成本征半导体，导电性能极差，又将其掺杂，改善导电性能？
为什么半导体器件的温度稳定性差？是多子还是少子是影响温度稳定性的主要因素？
为什么半导体器件有最高工作频率？

## Slide 14: §2 半导体二极管
一、二极管的组成
二、二极管的伏安特性及电流方程
三、二极管的等效电路
四、二极管的主要参数
五、稳压二极管

## Slide 15: 一、二极管的组成
将PN结封装，引出两个电极，就构成了二极管。
小功率二极管
大功率二极管
稳压
二极管
发光
二极管

## Slide 16: 一、二极管的组成
点接触型：结面积小，结电容小，故结允许的电流小，最高工作频率高。
面接触型：结面积大，结电容大，故结允许的电流大，最高工作频率低。
平面型：结面积可小、可大，小的工作频率高，大的结允许的电流大。

## Slide 17: 二、二极管的伏安特性及电流方程
材料 | 开启电压 | 导通电压 | 反向饱和电流
硅Si | 0.5V | 0.5~0.8V | 1µA以下
锗Ge | 0.1V | 0.1~0.3V | 几十µA
开启电压
反向饱和电流
击穿电压
温度的
电压当量
二极管的电流与其端电压的关系称为伏安特性。

## Slide 19: 利用Multisim测试二极管伏安特性

## Slide 20: 从二极管的伏安特性可以反映出： 1. 单向导电性
2. 伏安特性受温度影响
T（℃）↑→在电流不变情况下管压降u↓
→反向饱和电流IS↑，U(BR) ↓
T（℃）↑→正向特性左移，反向特性下移
正向特性为指数曲线
反向特性为横轴的平行线
增大1倍/10℃

## Slide 21: 三、二极管的等效电路
理想
二极管
近似分析中最常用
理想开关
导通时 UD＝0截止时IS＝0
导通时UD＝Uon
截止时IS＝0
导通时△i与△u成线性关系
应根据不同情况选择不同的等效电路！
1. 将伏安特性折线化
？
100V？5V？1V？
参看教材P18例1.2.1和P19例1.2.2

## Slide 22: 2. 微变等效电路
Q越高，rd越小。
当二极管在静态基础上有一动态信号作用时，则可将二极管等效为一个电阻，称为动态电阻，也就是微变等效电路。
ui=0时直流电源作用
小信号作用
静态电流
参看教材P20图1.2.8，图1.2.9

## Slide 23: 四、二极管的主要参数
最大整流电流IF：最大平均值
最大反向工作电压UR：最大瞬时值
反向电流 IR：即IS
最高工作频率fM：因PN结有电容效应
教材P17

## Slide 24: 讨论：解决两个问题
如何判断二极管的工作状态？
什么情况下应选用二极管的什么等效电路？
uD=V－iR
Q
ID
UD
V与uD可比，则需图解：
实测特性
对V和Ui二极管的模型有什么不同？

## Slide 25: 五、稳压二极管
1. 伏安特性
进入稳压区的最小电流
不至于损坏的最大电流
由一个PN结组成，反向击穿后在一定的电流范围内端电压基本不变，为稳定电压。
2. 主要参数
稳定电压UZ、稳定电流IZ
最大功耗PZM＝ IZM UZ
动态电阻rz＝ΔUZ /ΔIZ
若稳压管的电流太小则不稳压，若稳压管的电流太大则会因功耗过大而损坏，因而稳压管电路中必需有限制稳压管电流的限流电阻！
限流电阻
斜率？
参看P21例1.2.3

## Slide 26: §1.3 晶体三极管
一、晶体管的结构和符号
二、晶体管的放大原理
三、晶体管的共射输入特性和输出特性
四、温度对晶体管特性的影响
五、主要参数

## Slide 27: 一、晶体管的结构和符号
小功率管
中功率管
大功率管
为什么有孔？

## Slide 28: 一、晶体管的结构和符号
多子浓度高
多子浓度很低，且很薄
面积大
晶体管有三个极、三个区、两个PN结。

## Slide 29: 二、晶体管的放大原理
扩散运动形成发射极电流IE，复合运动形成基极电流IB，漂移运动形成集电极电流IC。
少数载流子的运动
因发射区多子浓度高使大量电子从发射区扩散到基区
因基区薄且多子浓度低，使极少数扩散到基区的电子与空穴复合
因集电区面积大，在外电场作用下大部分扩散到基区的电子漂移到集电区
基区空穴的扩散

## Slide 30
电流分配： IE＝IB＋IC
IE－扩散运动形成的电流
IB－复合运动形成的电流
IC－漂移运动形成的电流
穿透电流
集电结反向电流
直流电流放大系数
交流电流放大系数
为什么基极开路集电极回路会有穿透电流？

## Slide 31: 三、晶体管的共射输入特性和输出特性
为什么UCE增大曲线右移？
对于小功率晶体管，UCE等于1V的一条输入特性曲线可以取代UCE大于1V的所有输入特性曲线。
为什么像PN结的伏安特性？
为什么UCE增大到一定值曲线右移就不明显了？
1. 输入特性

## Slide 32: 2. 输出特性
β是常数吗？什么是理想晶体管？什么情况下 ?
对应于一个IB就有一条iC随uCE变化的曲线。
为什么uCE较小时iC随uCE变化很大？为什么进入放大状态曲线几乎是横轴的平行线？
饱和区
放大区
截止区

## Slide 33: 晶体管的三个工作区域
晶体管工作在放大状态时，输出回路的电流 iC几乎仅仅决定于输入回路的电流 iB，即可将输出回路等效为电流 iB 控制的电流源iC 。
状态 | uBE | iC | uCE
截止 | ＜Uon | ICEO | VCC
放大 | ≥ Uon | βiB | ≥ uBE
饱和 | ≥ Uon | ＜βiB | ≤ uBE

## Slide 34: 四、温度对晶体管特性的影响

## Slide 35: 五、主要参数
直流参数： 、 、ICBO、 ICEO
c-e间击穿电压
最大集电极电流
最大集电极耗散功率，PCM＝iCuCE
安全工作区
交流参数：β、α、fT（使β＝1的信号频率）
极限参数：ICM、PCM、U（BR）CEO

## Slide 36: 讨论一
由图示特性求出PCM、ICM、U （BR）CEO 、β。
2.7
uCE=1V时的iC就是ICM
U（BR）CEO

## Slide 37: 讨论二：利用Multisim测试晶体管的输出特性

## Slide 38: 讨论三
利用Multisim分析图示电路在V2小于何值时晶体管截止、大于何值时晶体管饱和。
以V2作为输入、以节点1作为输出，采用直流扫描的方法可得！
约小于0.5V时截止
约大于1V时饱和
描述输出电压与输出电压之间函数关系的曲线，称为电压传输特性。

## Slide 39
参看教材P31例1.3.1和P32例1.3.2