## Slide 1: 模拟电子技术基础 Fundamentals of Analog Electronic
第八章 功率放大电路

## Slide 2: 第八章 功率放大电路
§8.1 概述
§8.2 互补输出级的分析计算

## Slide 3: §8.1 概述
一、功率放大电路研究的问题
二、对功率放大电路的要求
三、晶体管的工作方式
四、功率放大电路的种类

## Slide 4: 一、功率放大电路研究的问题
1. 性能指标：输出功率和效率。
若已知Uom，则可得Pom。
最大输出功率与电源损耗的平均功率之比为效率。
2. 分析方法：因大信号作用，故应采用图解法。
3. 晶体管的选用：根据极限参数选择晶体管。
在功放中，晶体管集电极或发射极电流的最大值接近最大集电极电流ICM，管压降的最大值接近c-e反向击穿电压U(BR)CEO， 集电极消耗功率的最大值接近集电极最大耗散功率PCM 。称为工作在尽限状态。

## Slide 5: 二、对功率放大电路的要求
1.输出功率尽可能大:即在电源电压一定的情况下，最大不失真输出电压最大。
2. 效率尽可能高: 即电路损耗的直流功率尽可能小，静态时功放管的集电极电流近似为0。
三、晶体管的工作方式
1. 甲类方式：晶体管在信号的整个周期内均处于导通状态
2. 乙类方式：晶体管仅在信号的半个周期处于导通状态
3. 甲乙类方式：晶体管在信号的多半个周期处于导通状态

## Slide 6: 四、功率放大电路的种类
1. 变压器耦合功率放大电路
① 输入信号增大，输出功率如何变化？
② 输入信号增大，管子的平均电流如何变化？
③ 输入信号增大，电源提供的功率如何变化？效率如何变化？
做功放适合吗？
单管甲类电路
为什么管压降会大于电源电压？

## Slide 7: 乙类推挽电路
信号的正半周T1导通、T2截止；负半周T2导通、T1截止。
两只管子交替工作，称为“ 推挽 ”。设 β为常量，则负载上可获得正弦波。输入信号越大，电源提供的功率也越大。

## Slide 8: 2. OTL 电路
输入电压的正半周：
＋VCC→T1→C→RL→地 C 充电。
输入电压的负半周：
C 的 “＋”→T2→地→RL→ C “ －” C 放电。
C 足够大，才能认为其对交流信号相当于短路。
OTL电路低频特性差。
因变压器耦合功放笨重、自身损耗大，故选用OTL电路。

## Slide 9: 3. OCL电路
输入电压的正半周：
＋VCC→T1→RL→地
输入电压的负半周：
地→RL →T2 → －VCC
两只管子交替导通，两路电源交替供电，双向跟随。
静态时，UEQ＝ UBQ＝0。

## Slide 10: 4. BTL 电路
输入电压的正半周：＋VCC→ T1 → RL→ T4→地
输入电压的负半周：＋VCC→ T2 → RL→ T3→地
①是双端输入、双端输出形式，输入信号、负载电阻均无接地点。
②管子多，损耗大，使效率低。

## Slide 11: 几种电路的比较
变压器耦合乙类推挽：单电源供电，笨重，效率低，低频特性差。
OTL电路：单电源供电，低频特性差。
OCL电路：双电源供电，效率高，低频特性好。
BTL电路：单电源供电，低频特性好；双端输入双端输出。

## Slide 12: §8.2 互补输出级的分析计算 （以OCL电路为例）
一、输出功率
二、效率
三、晶体管的极限参数

## Slide 13: 求解输出功率和效率的方法
然后求出电源的平均功率，
效率
在已知RL的情况下，先求出Uom，则
一、输出功率
数值较大不可忽略
大功率管的UCES常为2~3V。

## Slide 14: 二、效率
电源电流

## Slide 15: 3. 晶体管的极限参数
PT对UOM求导，并令其为0，可得
在输出功率最大时，因管压降最小，故管子损耗不大；输出功率最小时，因集电极电流最小，故管子损耗也不大。
管子功耗与输出电压峰值的关系为
管压降
发射极电流

## Slide 16
因此，选择晶体管时，其极限参数
将UOM代入PT的表达式，可得

## Slide 17: 功率放大电路的基本要求
了解各种功率放大电路的工作原理及其特点，会根据需求选用功放。
会估算功放的最大输出功率和效率。
了解功放中功放管的选择方法及散热条件

## Slide 18: 讨论一
3. 最大输出功率和效率的表达式；
1. 指出图中放大电路部分；
2. 说明电路中是否引入了级间反馈，是直流反馈还是交流反馈，若为交流负反馈则说明其反馈组态；
4. 说明如何估算在输出最大功率时输入电压的有效值；
5. 说明D1～D3和RW的作用，C1～C4的作用；
6. 说明哪些元件构成过流保护电路及其原理。

## Slide 19: 讨论二：图示各电路属于哪种功放？

## Slide 20: 讨论三：出现下列故障时，将产生什么现象?
1. R2短路；
2. R2断路；
3. D1短路；
4. D1断路；
5. T1集电极开路。
T2、T5的极限参数：
PCM＝1.5W，ICM＝600mA，UBR（CEO）＝40V。
故障分析的问题，答案具有多样性，需多方面思考！
功放的故障问题，特别需要考虑故障的产生是否影响功放管的安全工作！