## Slide 1: 模拟电子技术基础 Fundamentals of Analog Electronic
第九章 直流电源

## Slide 2: 第九章 直流电源
§9.1 直流电源的组成
§9.2 单相整流电路
§9.4 稳压管稳压电路
§9.5 串联型稳压电路
§9.6 开关型稳压电路
§9.3 滤波电路

## Slide 3: §9.1 直流电源的组成
直流电源的组成及各部分的作用

## Slide 4: 直流电源的组成及各部分的作用
改变电压值通常为降压
交流变脉动的直流
减小脉动
1) 负载变化输出电压基本不变；
2) 电网电压变化输出电压基本不变。
直流电源是能量转换电路，将220V（或380V）50Hz的交流电转换为直流电。
半波整流
全波整流
在分析电源电路时要特别考虑的两个问题：允许电网电压波动±10％，且负载有一定的变化范围。

## Slide 5: §9.2 单相整流电路
一、对整流电路要研究的问题
二、单相桥式整流电路
三、单相桥式整流电路

## Slide 6: 一、对整流电路要研究的问题
1. 电路的工作原理：即二极管工作状态、电路波形的分析
2. 输出电压和输出电流平均值：即输出脉动直流电压和电流平均值的求解方法
3. 整流二极管的选择：即二极管承受的最大整流平均电流和最高反向工作电压的分析
为分析问题简单起见，设二极管为理想二极管，变压器内阻为0。
整流二极管的伏安特性：
实际特性
理想化特性
理想二极管的正向导通电压为0，即正向电阻为0；反向电流为0，即反向电阻为无穷大。

## Slide 7: 二、单相半波整流电路
1. 工作原理
u2的正半周，D导通， A→D→RL→B，uO= u2 。
u2的负半周，D截止，承受反向电压，为u2； uO=0。

## Slide 8: 2. UO（AV）和 IL（AV）的估算 已知变压器副边电压有效值为U2
考虑到电网电压波动范围为±10％，二极管的极限参数应满足：
（3）二极管的选择

## Slide 9: 三、单相桥式整流电路
u2的正半周
A→D1→RL→D3→B，uO= u2
u2的负半周
B →D2→RL→D4→ A，uO= -u2
四只管子如何接？
集成的桥式整流电路称为整流堆。
1. 工作原理
若接反了呢？

## Slide 10: 2. 输出电压和电流平均值的估算

## Slide 11: 3. 二极管的选择
考虑到电网电压波动范围为±10％，二极管的极限参数应满足：
与半波整流电路对二极管的要求相同

## Slide 12: §9.3 滤波电路
一、电容滤波电路
二、电感滤波电路
三、倍压整流电路

## Slide 13: 一、电容滤波电路
1. 工作原理
充电
放电速度与正弦
波下降速度相似
按指数规律下降
滤波后，输出电压平均值增大，脉动变小。
C 越大， RL越大，τ越大，放电越慢，曲线越平滑，脉动越小。
考虑整流电路的内阻

## Slide 14: 2. 二极管的导通角
导通角
无滤波电容时θ＝π。
有滤波电容时θ < π，且二极管平均电流增大，故其峰值很大！
θ小到一定程度，难于选择二极管！

## Slide 15: 3. 电容的选择及UO（AV）的估算
简单易行，UO（AV）高，C 足够大时交流分量较小；不适于大电流负载。
4. 优缺点
整流桥的简化画法

## Slide 16: 二、电感滤波电路
当回路电流减小时，感生电动势的方向阻止电流的减小，从而增大二极管的导通角。
电感对直流分量的电抗为线圈电阻，对交流分量的感抗为ωL。
适于大电流负载！

## Slide 17: 三、倍压整流电路
分析时的两个要点：设①负载开路，②电路进入稳态。
u2负半周，u2加C1上电压对C2充电：P→D2→C2→A，最终
u2正半周C1充电：A→D1→C1→B，最终
P

## Slide 18: 讨论
已知变压器副边电压有效值为10V，电容足够大，判断下列情况下输出电压平均值UO（AV）≈？
1. 正常工作；
2. C开路；
3. RL开路；
4. D1和C同时开路；
5. D1开路。

## Slide 19: §9.2 稳压管稳压电路
一、稳压电路的性能指标
二、稳压管稳压电路

## Slide 20: 一、稳压电路的性能指标
1. 输出电压
2. 输出电流
3. 稳压系数 表明电网电压波动时电路的稳压性能。
在负载电流不变时，输出电压相对变化量与输入电压变化量之比。
4. 输出电阻 表明负载电流变化时电路的稳压性能。
在电网电压不变时，负载变化引起的输出电压的变化量与输出电流的变化量之比。
5. 纹波电压 测试出输出电压的交流分量。

## Slide 21: 二、稳压管稳压电路
稳定电压 UZ：稳压管的击穿电压
稳定电流 IZ：使稳压管工作在稳压状态的最小电流
最大耗散功率 PZM：允许的最大功率， PZM= IZM UZ
动态电阻 rz：工作在稳压状态时，rz＝ΔU / ΔI
1. 稳压管的伏安特性和主要参数
伏安特性
符号
等效电路

## Slide 22: 2. 稳压管稳压电路的工作原理

## Slide 23: 3. 稳压管稳压电路的主要指标
（1）输出电压 UO＝UZ
（2）输出电流 IZmax－ IZmin≤ IZM－ IZ
（3）稳压系数
（4）输出电阻
简单易行，稳压性能好。适用于输出电压固定、输出电流变化范围较小的场合。
4. 特点

## Slide 24: 5. 稳压管稳压电路的设计
（1）UI的选择 UI＝（2～3）UZ
（2）稳压管的选择 UZ＝UO IZM－IZ > ILmax－ ILmin
（3）限流电阻的选择 保证稳压管既稳压又不损坏。
电网电压最低且负载电流最大时，稳压管的电流最小。
电网电压最高且负载电流最小时，稳压管的电流最大。
为减小Sr,取值矛盾!
若求得Rmin>Rmax，怎么办？
若求得R=200~300Ω，则该取接近200Ω还是接近300Ω？为什么？

## Slide 25: 讨论：稳压管稳压电路的设计
依次选择稳压管、 UI、 R、 C、U2、二极管
1. 输出电压、负载电流→稳压管
2. 输出电压→UI
3. 输出电压、负载电流、稳压管电流、 UI →R
4. UI 、 R →滤波电路的等效负载电阻→C
5. UI → U2
6. U2、 R中电流→整流二极管
已知输出电压为6V，负载电流为0～30mA。试求图示电路的参数。

## Slide 26: §9.3 串联型稳压电路
一、基本调整管稳压电路
二、具有放大环节的串联型稳压电路
三、集成稳压器（三端稳压器）

## Slide 27
为了使稳压管稳压电路输出大电流，需要加晶体管放大。
稳压原理：电路引入电压负反馈，稳定输出电压。
一、基本调整管稳压电路
不管什么原因引起UO变化，都将通过UCE的调节使UO稳定，故称晶体管为调整管。
若要提高电路的稳压性能，则应加深电路的负反馈，即提高放大电路的放大倍数。

## Slide 28
1. 稳压原理：若由于某种原因使UO增大
2. 输出电压的调节范围
同相比例
运算电路
则 UO↑→ UN↑→ UB↓→ UO↓
二、具有放大环节的串联型稳压电路

## Slide 29: 3. 串联型稳压电路的基本组成及其作用
调整管
取样电阻
调整管：是电路的核心，UCE随UI和负载产生变化以稳定UO。
比较放大
基准电压
基准电压：是UO的参考电压。
取样电阻： 对UO 的取样，与基准电压共同决定UO 。
比较放大：将UO 的取样电压与基准电压比较后放大，决定电路的稳压性能。

## Slide 30: 4. 串联型稳压电源中调整管的选择
IEmax＝IR1＋ILmax≈ ILmax< ICM
UCEmax＝UImax－ UOmin < U(BR)CEO
PTmax＝ IEmax UCEmax < PCM
根据极限参数ICM、 U(BR)CEO、PCM 选择调整管！
应考虑电网电压的波动和负载电流的变化！

## Slide 31: 讨论一：对于基本串联型稳压电源的讨论
3. 若电网电压波动±10％， UI为28V ， UO为10V～20V ；晶体管的电流放大系数为50，PCM＝5W，ICM＝1A；集成运放最大输出电流为10mA，则最大负载电流约为多少？
1. 若UO为10V～20V，R1＝R3＝1kΩ，则R3和UZ各为多少？
2. 若电网电压波动±10％， UO为10V～20V，UCES＝3V，UI至少选取多少伏？
应取几个极限值求出的负载电流最大值中最小的那个作为电源的性能指标——最大负载电流

## Slide 32: 讨论二：关于实用串联型稳压电源的讨论
1. 标出集成运放的同相输入端和反相输入端；
2. 电路由哪些部分组成？
3. UI＝21V，R1＝ R2＝ R3＝300Ω，UZ＝6V， UCES＝3V， UO＝？
4. 如何选取R’和R？
限流型过流保护电路
输出电流取样电阻

## Slide 33: 讨论三：关于实用串联型稳压电源的讨论
5. 取样电阻的取值应大些还是小些，为什么？它们有上限值吗？
6. 若电路输出纹波电压很大，则其原因最大的可能性是什么？
7. 根据图中过流保护电路的原理组成一种限流型过流保护电路。
其电流应大于调整管的穿透电流
电路可能产生了自激振荡

## Slide 34: 三、集成稳压器（三端稳压器）
输出电压：5V、6V、9V、12V、15V、18V、24V
输出电流：1.5A（W7800）、0.5A （W78M00）、0.1A（W78L00）
1. W7800系列 （1）简介

## Slide 35: （2）基本应用
消除高频噪声
使Co不通过稳压器放电
抵销长线电感效应，消除自激振荡
将输入端接整流滤波电路的输出，将输出端接负载电阻，构成串类型稳压电路。

## Slide 36: （3） 输出电流扩展电路
为使负载电流大于三端稳压器的输出电流，可采用射极输出器进行电流放大。
很小
三端稳压器的输出电压
若UBE= UD，则
二极管的作用：消除UBE对UO的影响。

## Slide 37: （4）输出电压扩展电路
IW为几mA，UO与三端稳压器参数有关。
隔离作用
基准电压

## Slide 38: 2. 基准电压源三端稳压器 W117
输出电压UREF＝1.25V，调整端电流只有几微安。
减小纹波电压
保护
稳压器

## Slide 39: 讨论三：W117的应用
1. R1的上限值为多少？
2. UO可能的最大值为多少？
3. 输出电压最小值为多少？
4. UOmax＝30V，选取R1、 R2；
5. 已知电网电压波动±10％，输出电压最大值为30V， UI至少取多少伏？
决定于IOmin
两种情况：1.已知UI
2.自己选取UI
决定于W117的输出
输入电压最低、输出电压最高时，
UImin－UOmax＞3V。
根据输出电压表达式

## Slide 40: §9.4 开关型稳压电路
一、开关型稳压电路的特点和基本原理
二、串联开关型稳压电路
三、并联开关型稳压电路

## Slide 41: 一、开关型稳压电源的特点及基本原理
线性稳压电源：结构简单，调节方便，输出电压稳定性强，纹波电压小。缺点是调整管工作在甲类状态，因而功耗大，效率低（20％～49％）；需加散热器，因而设备体积大，笨重，成本高。
若调整管工作在开关状态，则势必大大减小功耗，提高效率，开关型稳压电源的效率可达70％～95％。体积小，重量轻。适于固定的大负载电流、输出电压小范围调节的场合。

## Slide 42: 构成开关型稳压电源的基本思路:
将交流电经变压器、整流滤波得到直流电压
↓
控制调整管按一定频率开关，得到矩形波
↓
滤波，得到直流电压
引入负反馈，控制占空比，使输出电压稳定。
AC→DC→AC→DC

## Slide 43: 二、串联开关型稳压电路
T截止， D导通， uE≈ －UD ；L 释放能量，C 放电。
T、D 均工作在开关状态。
T饱和导通， D截止，uE≈ UI；L 储能，C 充电。
uB＝UH时
uB＝UL时
1. 电路组成及工作原理

## Slide 44: 2. 波形分析及输出电压平均值
关键技术：大功率高频管，高质量磁性材料
稳压原理：若某种原因使输出电压升高，则应减小占空比。

## Slide 45: 3. 稳压原理
脉冲宽度调制式：PWM电路作用：
UO↑→ Ton↓→ δ↓→ UO ↓
其它控制方式：
脉冲频率调制式： UO↑→ T↑（脉宽不变）→ δ↓→ UO ↓
混合调制式： UO↑→ T↑ Ton ↓→ δ↓→ UO ↓
在串联开关型稳压电路中 UO < UI，故为降压型电路。

## Slide 46: 三、并联开关型稳压电路（升压型）
T截止，L产生感生电动势， D导通； UI与L所产生的感生电动势相加对C 充电。
T饱和导通， L 储能， D截止，C 对负载放电。
uB＝UH时
uB＝UL时
要研究调整管在饱和导通和截止状态下电路的工作情况。
1. 工作原理

## Slide 47: 2. 输出电压
只有L足够大，才能升压；只有C足够大，输出电压交流分量才足够小!
在周期不变的情况下，uB占空比越大，输出电压平均值越高。
＋
－
＋
－

## Slide 48: 讨论
1. 什么样的电子设备适于用开关型稳压电源作能源？
2. 在开关型稳压电源中，调整管的开关信号频率高些好还是低些好？为什么？
3. 在开关型稳压电源中是否可不用电源变压器而直接进行整流？为什么？
4. 如何使开关型稳压电路输出电压有较小的调节范围？